## Slide 1: Ipari folyamat szimulációja és irányítása programozható logikai vezérlővel
Miklós Árpád
Forrás: xieyuliang / Shutterstock
Notes: Köszöntöm a tisztelt záróvizsga bizottságot, én Miklós Árpád vagyok és szeretném röviden bemutatni a diplomamunkámat, aminek a címe:
Ipari folyamat szimulációja és irányítása programozható logikai vezérlővel

## Slide 2: Témakörök
Feladat ismertetése
Emulált ipari folyamat
Technológia visszafejtése
Helyettesítő szoftverkomponens
Helyettesítő elektronika
Elért eredmények összegzése
Notes: A következőkben ismertetném a kidolgozandó feladatot, majd bemutatnám a kidolgozás legfontosabb részleteit célok szerint csoportosítva, végül pedig összefoglalnám az elért eredményeimet.

## Slide 3: Feladat ismertetése
Az Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny egy korábbi feladatában megjelent technológia emulálása
Az emulált technológia irányításának megvalósítása egy programozható logikai vezérlővel
Az emulációhoz használt technológia működésének tanulmányozása és behatásmentes visszafejtése
Az emulációhoz használt technológia helyettesítésének megtervezése és megvalósítása
Notes: A munkám egyik célja a rendelkezése álló HIL szimulátor megismerése volt, majd a segítségével egy olyan emuláció megvalósítása, ami később jól alkalmazható a PLC versenyekre való felkészítésben.
Az irányítás megvalósításával elsődleges célom az elkészült emuláció tesztelése és a működésének az igazolása volt.
A HIL szimulátor helyettesítésének az igényét a hozzá tartozó szoftver korlátjai és a hardverének a viszonylag magas ára hozták el, ugyanakkor a hardverének a forgalmazása azóta meg is szűnt.

## Slide 4: Felhasznált eszközök
emulálás és irányítás
WinFACT BORIS modellezőszoftver
I/O interfész PRO/TRAIN for Windows rendszerhez
OMRON CJ2M-CPU32 PLC
CX-Programmer programozószoftver
Technológia-visszafejtés
Serial Port Monitor segédprogram
EasyPIC v7 fejlesztőlap
mikroC PRO for PIC fejlesztői környezet
Alternatív megvalósítás
Qt Creator fejlesztői környezet
Altium Designer tervezőszoftver
IAR Embedded Workbench for Arm fejlesztői környezet
Notes: A BORIS és az I/O interfész az ipari folyamat emulációjához lettek felhasználva.
Az emulált ipari folyamat irányításához az OMRON PLC lett felhasználva, ami a CX-Programmer segítségével lett felprogramozva.
A Serial Port Monitor segédprogramra a BORIS és az I/O interfész közötti kommunikáció lehallgatásához volt szükség.
Az EasyPIC fejlesztőlap és a hozzá tartozó mikroC PRO for PIC fejlesztői környezet a BORIS megtévesztéséhez kellettek a lehallgatott adatok igazolása érdekében.
Az I/O interfészt működtető szoftverkomponens fejlesztése Qt keretrendszerrel valósult meg a Qt Creator fejlesztői környezetben.
A helyettesítő elektronika az Altium Designer felhasználásával lett megtervezve, a rajta levő mikrovezérlő pedig a IAR Embedded Workbench for Arm segítéségével lett beprogramozva.

## Slide 5: Témakörök
Feladat ismertetése
Emulált ipari folyamat
Technológia visszafejtése
Helyettesítő szoftverkomponens
Helyettesítő elektronika
Elért eredmények összegzése
Notes: Rá is térnék az kiválasztott ipari folyamat emulálására és irányítására…

## Slide 6: Emulált ipari folyamat
A XX. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny virtuális technológiájának megismerése: Karosszéria gyártósor
A WinFACT 7 BORIS használatának és az interaktív animációk készítésének tanulmányozása
A karosszéria gyártósor emulációjának és irányításának megvalósítása
Az emuláció és az irányítás összekapcsolása az I/O interfészen keresztül, és a hibák korrigálása
Notes: A fejlesztés megkezdése előtt áttanulmányoztam az karosszéria gyártósor irányításához kiadott feladatlapot. Az emulációt úgy kellett megvalósítanom, hogy az a feladatlapnak megfelelő módon irányítható legyen.
A BORIS kezeléséről kevés információ állt a rendelkezésre, főleg a hozzá tartozó animációkészítő modulról, ezért ki kellett tapasztalnom a képességeit és a korlátait.
Az emuláció megvalósításakor először az animációkat valósítottam meg, amiknek a kipróbálásához a BORIS által nyújtott jelforrásokat használtam, az ellenőrző logikákat pedig már az irányítással együtt.
Az irányítást SFC (Sequential Function Charts) nyelven , a hozzá tartozó akciókat pedig ST (Structured Text) és LD (Ladder Diagram) nyelveken valósítottam meg:
  LD – Késleltetések, bemenetek állapotváltváltozásaira való várakoztatások, stb.
  ST – Összetettebb elágazások, tömbökkel való műveletek, stb.
Az emulációba épített ellenőrző logikák tesztelését az irányítás szándékosan beépített hibák segítségével teszteltem.

## Slide 7: Kihívások és korlátok
Alacsony teljesítményű számítógépeken a vizualizáció lemarad az eseményektől
A bemeneteken és a kimeneteken jelentkező késleltetések folyamatosan változnak
Az összetett emulációk futtatásának magas az erőforrásigénye
A vizuális elemek kínálata igen szegényes
Egyéni animációk megvalósításához nincs elfogadható szintű támogatás
Nem lehet adatokat és állapotokat kellő hatékonysággal eltárolni
Körülményes és nehezen használható fejlesztői környezet
Notes: A rendelkezésre álló vizuális elemekből csak a robotkarokat lehetett elkészíteni megkérdőjelezhető felismerhetőségben.
Egyedül a mozgóképek lejátszásához van beépített elem, de már ez is cask külső jellel működtethető kellően szabadon.
A tároláshoz elsősorban flip-flopok, illetve egy analóg puffer állnak a rendelkezésre. Habár nem lehetetlen, de ezekkel létrehozni például egy tömböt, igen nehézkes.
A BORIS számos hiányosságokkal rendelkezik, így például nincs benne visszavonás művelet, amik hátráltatták a munkát.
Tovább tart a vizualizáció újra rajzolása, mint amennyi idő erre a rendelkezésre áll két változás között. Ettől az újra rajzolási feladatok feltolkollanak és késni kezd az vizualizáció a vizualizálandó eseményektől.
A Windows nem valós idejű operációs rendszer, így a soros porton keresztüli kommunikáció késleltetése nem meghatározható. Ez ellehetetleníti az impulzusszélességen vagy a frekvencián alapuló megoldásokat.
A Windows Feladatkezelőjéből is látszik, hogy a BORIS az emulációk futtatásakor folyamatosan és jelentős mértékben terheli a processzort. Mindez úgy az emulációra, mint a vizualizációra negatív hatással van.

## Slide 8: Megvalósított emuláció és irányítás
Notes: Egy közel egyperces videóval szeretném bemutatni a megvalósított emulációt és az azt üzemeltető irányítást.

## Slide 9: Témakörök
Feladat ismertetése
Emulált ipari folyamat
Technológia visszafejtése
Helyettesítő szoftverkomponens
Helyettesítő elektronika
Elért eredmények összegzése
Notes: Az emulációhoz használt technológia helyettesítésének a bemutatása előtt szeretném ismertetni a visszafejtésének a lefőbb aspektusait…

## Slide 10: Technológia visszafejtése
Az I/O interfész működésének a feltárása az eszköz felnyitása nélkül
A soros kommunikáció lehallgatása a bementek és a kimenetek kapcsolgatása közben
A soros kommunikáció lehallgatásából származó adatok elemzése és értelmezése
Az I/O interfészt utánzó prototípus megvalósítása mikrovezérlővel az adatok helyességének igazolása érdekében
Notes: Az I/O interfész felnyitása nélkül a hardverre vonatkozóan nem volt lehetőségem információkat szerezni, ezért a visszafejtés csak a kommunikációra korlátoztam.
Mivel ennek az eszköznek a PLC digitális I/O moduljaival való használatát tartottam szem előtt, az analóg be- és kimenetek működtetésének a feltárását meghagytam továbbfejlesztési lehetőségnek.
A kommunikáció lehallgatását egy speciális szoftverrel végeztem, ami képes a megfigyelt soros porton áthaladó adatokat akkor is monitorozni, ha a portot egy másik alkalmazás nyitotta meg.
A lehallgatást mindig a bemenet és a kimenet egy-egy előre meghatározott állapotához végeztem el a beérkező adatok könnyebb értelmezhetősége érdekében.
A prototípus megvalósításával két kérdésre keresztem a választ:
  Megvalósítható-e az, hogy a BORIS egy másik eszközt az I/O interfésznek tekintsen?
  Sikerült-e helyesen és teljes körűen visszafejteni a kommunikációt?

## Slide 11: Témakörök
Feladat ismertetése
Emulált ipari folyamat
Technológia visszafejtése
Helyettesítő szoftverkomponens
Helyettesítő elektronika
Elért eredmények összegzése
Notes: Most pedig bemutatnám, hogy a visszafejtett adatokkal hogyan valósítottam meg egy saját megoldást az I/O interfész működtetésére.

## Slide 12: Helyettesítő szoftver-komponens
A szoftverkomponens architektúrájának és az egyes osztályainak a megtervezése
A szoftverkomponens implementálása és programozott logika tesztelése egységtesztekkel
Az I/O interfész verzélőpultjának implementálása a szoftverkomponens tesztelése érdekében.
A BORIS kiválthatóságát és az alkalmazott technológiák megfelelőségét alátámasztó bemutató megvalósítása: Karosszéria gyártósor
Notes: Ezt a komponens a BORIS helyettesítése érdekében valósítottam meg. Nincs saját szerkesztőfelülete, helyette lehetővé teszi egy tetszőleges szoftver számára az I/O interfész működtetését.
A komponenst úgy terveztem meg, hogy kellően rugalmas és bővíthető legyen, hogy akár egy saját szerkesztőfelületet is kaphasson anélkül, hogy jelentősen módosítani kelljen rajta.
Az implementáció közben ügyeltem arra, hogy minden programozott logika tesztelve legyen anélkül, hogy ehhez valódi eszközökre lenne szükség:
  A hibákat megfelelően jelzik-e a komponens egyes részei?
  A kimenő és beérkező adatbyte-ok megfelelően vannak-e kódolva és dekódolva?
A komponens valódi eszközökkel való teszteléséhez elkészítettem az I/O interfész szoftveres mását.
A QML nyelv eszközeivel és az elkészült komponenssel újra megvalósítottam a karosszéria gyártósor emulációját az ellenőrzőlogikák nélkül. Az ellenőrző logikák megvalósítása a JavaScript eszközeivel triviális.

## Slide 13: Architektúra áttekintése
A BORIS Controller látható attribútumai:
  A bemeneteket és a kimeneteket kezelő tulajdonságok
  A kommunikáció beállításáért felelős tulajdonságok
  Az üzemeltetés és a hibakezelés metódusai
Gyenge kapcsolat az adatátvitel, az ütemezés és a vezérlés között
Keresztplatformos megvalósítás
Notes: A látható attribútumok azok a tulajdonságok és metódusok, amelyek láthatóak a külvilág, elsősorban a QML, számára.
  A bemenetek és a kimenetek állapotai két 16-bites tulajdonság segítségével érhetőek el, akár bitenkénti is.
  Lehetőség van QML-ből is kiválasztani a kommunikációs portot és az adatcserék közötti időtartamot.
  A kommunikáció elindítására és megállítására két metódus érhető el, a hibák pedig eseményként következnek be.
A BORIS Controller komponens úgy lett kialakítva, hogy bármilyen időzítő vagy kommunikációs port implementációval működjön. A fejlesztéshez például soros port helyett echo vagy virtuális portok lettek használva.
A BORIS Access a Qt keretrendszer és a standard C++ függvénykönyvtárak segítségével valósult meg, ezért minden olyan platformra fordítható, amelyik rendelkezik megfelelő C++ fordítóval és a Qt támogatja.

## Slide 14: Megvalósított emuláció és vezérlőpult
Notes: Jobb oldalt látható a megvalósított vezérlőpult, amelyik a BORIS Access komponens segítségével képes kapcsolgatni az I/O interfész kimeneteit és olvasni a bemeneteit.
Ezen felül pedig egy közel egyperces videóval szeretném bemutatni a megvalósított alternatív emulációt, ami ugyanezzel a komponenssel működik.

## Slide 15: Témakörök
Feladat ismertetése
Emulált ipari folyamat
Technológia visszafejtése
Helyettesítő szoftverkomponens
Helyettesítő elektronika
Elért eredmények összegzése
Notes: Folytatásképpen pedig még mutatnám hogyan gondoltam tovább az I/O interfész utánzó prototípust, amit még a technológia visszafejtésekor valósítottam meg.

## Slide 16: Helyettesítő elektronika
Az elektronika megtervezése és a kapcsolási rajzok elkészítése
A nyomtatott áramkör huzalozásának megrajzolása és a lemez legyárttatása
Az eszköz összeszerelése és a mikrovezélő programjának megvalósítása a prototípus alapján
Az elkészült eszköz tesztelése és oszcilloszkópos vizsgálata
Notes: A prototípuson nem volt mit terveznem, mivel azt egy előre legyártott fejleszőlapon valósítottam és nem is voltak PLC-re köthető be- és kimenetei.
  A cél az volt, hogy a be- és kimentek galvanikusan le legyenek választva a mikrovezérlő áramköréről, ez utóbbi pedig USB-ről legyen megtáplálva.
A megrajzolt nyomtatott áramkört az Eurocircuits Kft.-vel gyárttattam le.
A mikrovezérlő programja leginkább a perifériák bekonfigurálásban tér el a prototípustól, amihez az STM32F10x Standard Peripheral Libraryt használtam fel.
Az oszcilloszkópos mérésekkel arra jutottam, hogy a be- és kimenetek átlagos késleltetése kb. 3,5 μs és 60 μs között van.

## Slide 17: Kapcsolási rajzok
Notes: A bemenetek (középen lent) nagyon egyszerűen egy optocsatolóval illesztik a 24 V-os jelszintű bemeneteket a 3,3 V-os jelszintű mikrovezérlőhöz.
A kimenetek (baloldalon) egyrészt tranzisztorokkal erősítik a mikrovezérlő kimeneteit, majd optocsatolóval leválasztva a kimenetekre a 24 V-os jelet motorvezérlőkkel kapcsolják.
  A motorvezérlők nagyobb teljesítményt képesek képes kiszolgálni: 600 mA folyamatos és 1,2 A csúcs
  Az alkalmazott tranzisztor tömb is elfogadható lehetett volna: 500 mA folyamatos és 600 mA csúcs
A mikrovezérlő (jobboldalon) 8 MHz-es oszcillátorral lett ellátva, ami a belső PLL-el 72MHz-re lett felszorozva, az UART2 pedig a következőképpen lett bekonfigurálva:
  9600 baud,
  8-bit szóhosszúság,
  1 stopbit és
  nincs paritás
Mint az adatbyte-ok fogadása, mint a válaszok byte-jainak soros kiléptetése megszakításokkal van megvalósítva.

## Slide 18: Témakörök
Feladat ismertetése
Emulált ipari folyamat
Technológia visszafejtése
Helyettesítő szoftverkomponens
Helyettesítő elektronika
Elért eredmények összegzése
Notes: Végezetül szeretném összefoglalni a legfontosabb eredményeket.

## Slide 19: Elért eredmények összegzése
A karosszéria gyártósor emulációját és irányítását megvalósítottam, az interaktív animációkészítést pedig bemutattam
Az emulációhoz használt technológia működését kiismertem és visszafejtettem
A BORIS helyettesítésére alkalmas megoldást megterveztem és megvalósítottam, majd ezt felhasználva megújítottam a gyártósor emulációját
Megterveztem és megépítettem az I/O interfész helyettesítésére alkalmas elektronikát
Notes: A megvalósítás egyfelől jól példázza azt, hogy a BORIS milyen mértékben alkalmas a feladatra, másfelől segít a hasonló feladatok megvalósításában.
A technológia visszafejtésével lehetővé tettem, hogy kompatibilis helyettesítő megoldások készülhessenek.
Az alternatív megoldással lehetővé tettem, hogy a már meglévő I/O interfész hatékonyabban ki lehessen használni a PLC programozás gyakorlásában.
A helyettesítő elektronika megtervezésével egy olcsóbban kivitelezhető alternatívát valósítottam meg, ami felhasználható a PLC programozás gyakorlásában.

## Slide 20: Újítások és fejlesztési lehetőségek
Interaktív animációkkal rendelkező emuláció a BORIS eszköztárával
QML-alapú keresztplatformos emulált ipari folyamat fejlett vizualizációval
Motorok meghajtására is alkalmas digitális I/O interfész
Több újrafelhasználható vizualizált objektum fejlesztése a példák alapján
A megvalósított vizualizált objektumok képeinek vetorgrafikusra cserélése
Fejlettebb megoldás a BORIS projektek hordozhatósági problémájával szemben
Notes: A BORIS jól látható módon nem az animációkban gazdag emulációk megvalósítására lett kifejlesztve, hanem dinamikus rendszerek modellezésére és szimulálására.
A QML elsősorban animációkban gazdag kezelőfelületek fejlesztéséhez lett kialakítva, ipari folyamat emulálására még nem láttam példát, pedig teljesen alkalmas rá.
Akár saját vizualizációval és vezérlőpulttal rendelkező DC-motoros alkalmazásokban is használható, habár egyenlőre csak egy sebességfokozattal, a PWM ugyanis nincs megvalósítva hozzá.
A QML egyszerű vizualizációkészítést tesz lehetővé, de igazán hatékony úgy tud lenni, ha a rendelkezésre álló objektumok (tartályok, szelepek, motorok stb.) száma magas.
A raszteres képek nem transzformálhatók torzulásmentesen a QML pedig nem túl jó a vektorgrafikus képek kezelésében. A QML saját vektorgrafikus elemeket kínál megoldásképp.
Habár a hordozhatósági problémával szembeni megoldásom nem fejtettem ki bővebben, a BORIS hatékonyabb használatához mindenképpen érdemes lenne továbbfejleszteni.

## Slide 21: Köszönöm a figyelmet
Miklós Árpád
Notes: Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Várom a kérdéseket...